Раздел 7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

  - Переправа первого участника вброд

    - Переправа осуществляется с обеспечением страховки основной веревкой, расположенной выше по течению. Кроме того, к участнику должна быть подключена веревка сопровождения, выдача которой осуществляется ниже по течению. Страховочная и верёвка сопровождения подключаются через "скользящие" карабины в боковую часть ИСС.

    - Страховочная веревка и верёвка сопровождения должны удерживаться в руках не менее чем двумя участниками и одним участником соответственно, при этом веревки не должны проходить через ТО.

    - Свободные концы веревок не закреплены, оканчиваются узлами "проводник-восьмерка".

    - Расстояние между участниками, обеспечивающими страховку и сопровождение, должно быть не менее половины ширины водного препятствия, если иное не оговорено в Условиях.

  - Переправа первого участника через водное препятствие по бревну

    - Переправа  осуществляется с обеспечением страховки основной веревкой, выдаваемой на уровне бревна. Кроме того, к участнику должна быть подключена верёвка сопровождения, выдача которой осуществляется ниже по течению реки. Страховочная веревка и верёвка сопровождения подключаются через "скользящие" карабины в боковую часть ИСС.

    - Веревки выдаются согласно п.п. 7.1.2-7.1.4.

    - Участник может использовать веревку сопровождения для дополнительной опоры. Свободный конец веревки сопровождения жестко удерживается на берегу, его подключение карабином (узлами) к участникам либо к ТО запрещается. Участник переправляется по бревну, постепенно выдавая верёвку и контролируя её натяжение.

    - Способ движения по бревну (на ногах, сидя на бревне и т.д.) может указываться в Условиях.

  - Переправа первого участника через овраг по бревну, по дну

    - Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ, закрепленное либо на ТО, либо в точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

    - Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

    - При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

    - Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

    - Участник дополнительно обеспечивается ВСС, подключение, отключение и контроль за которой во время движения он осуществляет самостоятельно. Необходимость применения ВСС определяется заместителем главного судьи соревнований по безопасности, исходя из конкретных параметров этапа.

    - См. п. 7.2.4.

  - Подъем первого участника с нижней страховкой

    - Участник движется по склону с нижней страховкой свободным лазаньем, простегивая страховочную веревку в карабины, отвечающие требованиям п.п. 3.3.1-3.3.3., закреплённые на ТО (ПСС).

    - См. п.п. 7.3.1-7.3.7. При организации нижней страховки из БЗ этапа страховка осуществляется с момента подключения страховочной веревки через карабин на первом ППС.

    - При организации страховки из БЗ этапа самостраховка страхующему участнику не требуется.

  - Траверс склона первым участником с командной страховкой

    - Участник движется по склону со страховкой свободным лазаньем, простегивая страховочную веревку в карабины, отвечающие требованиям п.п. 3.3.1-3.3.3., закреплённые на ТО.

    - См. п.п. 7.3.1-7.3.6.

  - Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

    - а). Крепление перил траверса согласно п.7.6.3. допускается производить только на ТО ИС и ЦС этапа.

б) На остальных ТО, организованных в ОЗ этапа, перила могут проходить через карабины, отвечающие требованиям п.п. 3.3.1-3.3.3., без крепления узлами.

    - На спуске допускается крепление верёвки кольцом на ТО. В этом случае концы верёвки должны быть связаны узлом из п. 3.7, либо соединены при помощи карабина, при этом устройства для обеспечения самостраховки и движения включаются в обе ветви перил.

    - Допускается крепление перил зажимом (жумаром), при этом перила должны быть дополнительно закреплены узлом "карабинная удавка", либо подключены к ТО карабином; в любом из этих случаев длина веревки от зажима до карабина, которым закреплены перила, должна быть не более 1 м. Перила, натянутые при помощи полиспаста, крепить на зажимах не разрешается.

    - Статически нагруженные перила из одинарной веревки, т.е. натянутые полиспастом, имеющим два и более элемента (блока, карабина), изменяющих направление выбирания веревки, не являются страховочными. Для организации перил допускается применение полиспаста, имеющего не более одного элемента (блока, карабина), изменяющего направление выбирания веревки.

    - Требования по п. 7.6.7 не распространяются при применении двойной основной веревки.

    - Для подключения полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке используется только схватывающий узел (по п. 3.7), выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм.

    - При организации перил на спуске (подъеме) на свободном конце перил должен быть завязан узел "проводник-восьмерка". Если спуск заканчивается (подъём начинается) в ОЗ этапа, то нижний конец перил должен быть закреплён на ТО (для подъема – до начала движения по перилам всех участников, кроме последнего; для спуска – до начала движения второго и последующих участников). При проведении соревнований в закрытых помещениях узел на свободном конце перил не обязателен.

    - При движении по перилам навесной переправы или параллельным перилам организованным группой (связкой, участником), в случае касания участником рельефа (поверхности воды) или движении по рельефу (воде) в ОЗ этапа, участник обязан вернуться на ИС этапа, при необходимости произвести дополнительное натяжение перил и повторить прохождение этапа.

    - Восстановление перил – ТП, применяемый при организации перил. Конец перильной веревки, как правило, закреплен на ЦС этапа. Свободный (незакрепленный) конец веревки находится на ИС этапа. Группа (участник, связка) организует перила с ИС этапа, закрепляет их, используя узел «штык» (см. выше    п. 3.7.), если иное не оговорено в Условиях.

  - Снятие перил

    - Снятие перил осуществляется с ЦС этапа или с ЦС блока этапов (если это оговорено Условиями). Снятие перил осуществляется веревкой в соответствии с п. 3.2.1.

    - Допускается, если п. 7.7.1 не оговорен Условиями, снятие перил производить с ИС этапа последним участником группы (связки). При этом к последнему участнику при преодолении этапа относятся те же требования по обеспечению страховкой (самостраховкой), сопровождением и способу движения, что и при прохождении первого.

  - Движение по перилам вброд, по бревну, по параллельным перилам

    - При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к перилам, организованным согласно п. 7.6. Ус самостраховки может являться частью верёвки сопровождения.

    - Веревка сопровождения подключается участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2) либо к карабину самостраховки, скользящему по перилам.

    - Свободный конец веревки сопровождения должен быть закреплен на ТО, либо на точке крепления к ИСС участника, стоящего на самостраховке.

    - Допускается не удерживать веревку сопровождения в руках, при этом наличие участника в РЗ этапа, откуда осуществляется сопровождение, обязательно.

    - Расположение веревки сопровождения относительно перил, бревна не регламентируется.

    - На перилах может находиться не более одного участника.

    - Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или снаряжением (подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание на перилах).

    - При переправе вброд перила должны располагаться выше по течению относительно участника.

    - Переправа участника по параллельным перилам осуществляется стоя ногами на нижней верёвке.

  - Движение по навесной переправе. Подъём (спуск) по наклонной навесной переправе

    - Переправа производится по двойным перилам, организованным согласно п. 7.6. на карабине, подключенном в точку крепления к ИСС участника. В этом случае самостраховка обеспечивается карабином, используемым для движения, или карабином короткого уса самостраховки. Допускается движение с использованием блоков при условии соблюдения п.п. 3.3.8-3.3.9.

    - При организации страховочных и грузовых перил отдельными одинарными верёвками (см. п. 7.6), участник должен быть подключен карабином к грузовым и коротким усом самостраховки к страховочным перилам.

    - См. п.п. 7.8.2-7.8.7.

    - При движении участника по наклонной навесной переправе (угол наклона перил ≥20°) вместо сопровождения участник обеспечивается ВКС в соответствии с п.п. 7.3.1- 7.3.6.

    - В случае невозможности обеспечения участника ВКС (движение первого участника, индивидуальное прохождение) при выполнении подъёма, он должен быть обеспечен самостраховкой в соответствии с п. 7.10.2. Необходимость самостраховки определяется заместителем главного судьи по безопасности, исходя из конкретных параметров этапа.

    - При выполнении спуска по наклонной навесной переправе движение производится вперёд ногами.

  - Подъем (спуск) по склону с самостраховкой по перилам

    - Участник движется по склону с самостраховкой на перильной верёвке, организованной согласно п. 7.6.

    - Для организации самостраховки на подъеме применяются устройства, отвечающие требованиям п. 3.3.4, при этом используется короткий ус самостраховки.

    - Для организации самостраховки на спуске применяются устройства, отвечающие требованиям п. 3.3.5.

    - Для организации самостраховки на подъеме (спуске) по склону по перилам на дистанциях 1-3 классов допускается использовать схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении  2 ветви). На конце петли схватывающего узла, подключаемой к точке ИСС участника, должен быть завязан узел "двойной проводник".

    - При движении с самостраховкой, организованной по п. 7.10.4, участник должен перемещать схватывающий узел таким образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке).

    - Провис перил не должен быть ниже уровня ступней участника.

    - См. п. 7.8.6.

    - На спуске с применением ФСУ в момент движения в ОЗ перильная веревка должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой).

    - На вертикальных участках спуска, если к перилам подключена веревка для снятия данных перил, последняя должна проходить через ФСУ вместе с перилами.

  - Подъем по склону с верхней страховкой

    - Подъём участника может осуществляться свободным лазанием, с жумаром по перилам  или с опорой на перила в соответствии с Условиями.

    - См. п. 7.3.1-7.3.7.

    - При организации ВКС с ИС из БЗ этапа самостраховка страхующему участнику не требуется.

  - Спуск по перилам

    - Движение участников осуществляется на ФСУ по перилам, организованным согласно п. 7.6.

    - Наличие ВКС и ВСС регламентируется Условиями.

    - См. п.п. 7.3.1 – 7.3.6.

    - При организации ВКС с ЦС из БЗ этапа самостраховка страхующему участнику не требуется.

    - См. п. 7.8.6.

    - См. п.п. 7.10.8, 7.10.9.

  - Траверс склона по перилам

    - При движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к перилам, организованным согласно п. 7.6.

    - Страховочные перила должны располагаться выше по склону относительно участника и могут быть использованы участником в качестве дополнительной опоры.

    - При движении участников перила должны проходить через все карабины, закреплённые на ТО в ОЗ  этапа.

    - См. п. 7.8.6.

    - На протяжении всего этапа допускается организация нескольких перил, если иное не оговорено в Условиях.

  - Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник)

    - Участник выполняет ТП на всем протяжении ОЗ с опорой на перила, организованные согласно п. 7.6. Подключение участника к перилам не производится. В этом случае свободный конец перил должен быть подключен к ИСС участника.

    - Если Условиями не оговорен п.7.14.1. участник подключается к перилам, используя ФСУ или схватывающий узел, выполненный из репшнура диаметром 6 мм, имеющий в рабочем сечении 2 ветви.

    - При движении с самостраховкой, организованной по п.7.14.2. участник, находящийся в ОЗ, должен перемещать схватывающий узел таким образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке).

    - При движении с применением ФСУ участник, находящийся в ОЗ, должен удерживать перильную веревку рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой).

    - Участник переправляется по бревну, постепенно выдавая (или выбирая) веревку и контролируя ее натяжение.

    - Если ТО, на которой закреплена перильная веревка, расположена на ЦС этапа, допускается использовать для самостраховки устройства, отвечающие требованиям по 3.3.4. при этом используется короткий ус самостраховки.

    - См. п. 7.8.6.

    - См. п. 7.2.4.

  - Переправа методом «вертикальный маятник»

    - Для переправы используются перила, организованные согласно п. 7.6. Высота закрепления перил - не менее ширины реки или оврага.

    - Участник крепится к перилам устройством, отвечающим требованиям п. 3.3.4, или схватывающим узлом. Место подключения участника к перилам должно располагаться выше точки крепления на ИСС.

    - Участник обеспечивается сопровождением в соответствии с п.п. 7.8.2-7.8.4.

    - См. п. 7.8.6.

    - Участник преодолевает ОЗ прыжком без касания рельефа или поверхности воды. Если участник не регулирует своего положения на перилах, то перила неизменяемой длины крепятся к участнику самостраховкой или непосредственно карабином в точку крепления ИСС.

    - Если участник регулирует своё положение на перилах, то он крепится к перилам ФСУ, отвечающим требования п. 3.3.5, и обеспечивается верхней страховкой (п. 7.3.1-7.3.6). Дополнительно участник может использовать любые устройства отвечающие требованиям п. 3.1.1-3.1.5.

  - Транспортировка снаряжения

    - Транспортировка рюкзака со снаряжением запрещается участнику, выполняющему следующие ТП:

-переправа первого участника вброд;

-переправа первого участника через водное препятствие по бревну;

-переправа первого участника через овраг по бревну, по дну;

-подъем с нижней командной страховкой;

-траверс склона первым участником с командной страховкой.

    - Запрещается транспортировка рюкзака со снаряжением по навесной переправе совместно с участником.

    - Допускается участникам по п.п. 7.16.1, 7.16.2 транспортировать закрепленную на корпусе веревку в бухте.

    - Транспортировка снаряжения при переправе по параллельным перилам, по бревну, вброд или по навесной переправе допускается по перилам, если на них не находится участник.

    - На подъемах (спусках) допускается вытягивание (спуск) снаряжения на транспортной веревке.

    - Запрещается транспортировка снаряжения по п. 7.16.5 во время нахождения участника в ОЗ этапа.

    - Запрещается перебрасывание незакрепленного снаряжения с одной стороны этапа на другую, если иное не оговорено в Условиях.

    - Запрещается волочение веревок между этапами (блоками этапов), если иное не оговорено в Условиях.

    - При выполнении ТП участники должны исключить перетирание веревок.

  - Спортивный спуск

    - Спуск участника происходит по перилам, организованным согласно п. 7.6.

    - Перильная веревка должна проходить за спиной и для увеличения трения может быть обернута вокруг руки (рук).

    - См. п. 7.8.6.

  - Подъём по склону спортивным способом

    - Движение участника осуществляется с опорой на перила.

    - Захват перил осуществляется поочерёдно правой и левой рукой.

    - См. п. 7.8.6.

  - Переправа с опорой на перила вброд, по бревну, по параллельным перилам

    - Для движения и сохранения равновесия участник использует опору на перила на протяжении всей ОЗ этапа.

    - При движении по бревну или параллельным перилам участникам должна обеспечиваться гимнастическая страховка.

  - Переправа вброд с альпенштоком

    - Длина альпенштока должна быть не выше роста участника. Альпеншток является дополнительной точкой опоры и удерживается участником двумя руками.

    - При переправе боком или грудью к течению нижний конец альпенштока удерживается относительно участника выше по течению.

  - Траверс склона с альпенштоком

    - См. п. 7.20.1.

    - Нижний конец альпенштока удерживается относительно участника выше по склону.

  - Подъём по склону с альпенштоком

    - См. п. 7.20.1.

    - Подъём осуществляется серпантином по размеченному коридору или от одной маркировки по краю коридора ОЗ к другой. Число поворотов серпантина – не менее одного.

    - Нижний конец альпенштока удерживается относительно участника выше по склону.

    - При смене направления движения, поворот осуществляется лицом к склону, одним движением, с опорой на внешнюю (при повороте) ногу. Участник должен восстановить правильный хват альпенштока до продолжения движения.

    - Не допускается  нахождение участников в ОЗ друг под другом, потеря альпенштока, или какое-либо его крепление к участнику, кроме темляка. В ОЗ могут быть обозначены зоны поворота, где нахождение участников друг под другом не судится.

  - Спуск по склону с альпенштоком

    - См. п. 7.20.1.

    - Спуск осуществляется вертикально вниз или серпантином по размеченному коридору или от одной маркировки по краю коридора ОЗ к другой.

    - См. п. 7.21.2.

    - При смене направления движения поворот осуществляется спиной к склону, одним движением, с опорой на внешнюю (при повороте) ногу. Участник должен восстановить правильный хват альпенштока до продолжения движения.

    - См. п. 7.22.5.

  - Укладка бревна

    - Укладка бревна осуществляется с ИС этапа в створ на ЦС этапа, указанный судьями этапа, без захода в ОЗ.

    - Подъем и укладывание бревна должны контролироваться оттяжками-усами из основной веревки (п.3.2), закрепленными за верхний конец бревна и удерживаемыми в руках не менее чем по одному участнику на каждой. Запрещается закреплять свободные концы оттяжек на участниках, а также обматывать вокруг руки, корпуса и т. п.

    - В момент укладки бревна участники не должны находиться над или под бревном.

    - Если в результате укладки бревно не попало в указанный створ на ЦС этапа, оно вытягивается на ИС этапа, и ТП повторяется.

Приложение к Регламенту

Изображения узлов, применяемых при выполнении ТП (к п.3.7)

Для связывания веревок:

Петлевые:

Для крепления на опоре:

Схватывающие:

# Text boxes

    - Страховочная веревка и верёвка сопровождения должны удерживаться в руках не менее чем двумя участниками и одним участником соответственно, при этом веревки не должны проходить через ТО.

    - Свободные концы веревок не закреплены, оканчиваются узлами "проводник-восьмерка".

    - Расстояние между участниками, обеспечивающими страховку и сопровождение, должно быть не менее половины ширины водного препятствия, если иное не оговорено в Условиях.

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Способ движения по бревну (на ногах, сидя на бревне и т.д.) может указываться в Условиях.

Карабины

    - Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и самостраховкой участников, используются карабины с муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защелки карабина. Продольная прочность карабина должна быть не менее 2200 кг (22 кН), поперечная (перпендикулярная муфте) – не менее 600 кг (6 кН).

    - При использовании карабинов для выполнения ТП по п. 3.3.1 защелка карабина  должна быть  заблокирована по предписанию фирмы изготовителя.

    - При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2.

7.3.1. Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ,  закрепленное  либо  на  ТО,  либо  в  точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

7.3.2. Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

    - При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

    - Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

    - Участник дополнительно обеспечивается ВСС, подключение, отключение и контроль за которой во время движения он осуществляет самостоятельно. Необходимость применения ВСС определяется заместителем главного судьи соревнований по безопасности, исходя из конкретных параметров этапа.

Карабины

    - Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и самостраховкой участников, используются карабины с муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защелки карабина. Продольная прочность карабина должна быть не менее 2200 кг (22 кН), поперечная (перпендикулярная муфте) – не менее 600 кг (6 кН).

    - При использовании карабинов для выполнения ТП по п. 3.3.1 защелка карабина  должна быть  заблокирована по предписанию фирмы изготовителя.

    - При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2.

7.3.1. Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ, закрепленное либо на ТО, либо в точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

7.3.2. Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

    - При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

    - Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

  - Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника- восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

Карабины

    - Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и самостраховкой участников, используются карабины с муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защелки карабина. Продольная прочность карабина должна быть не менее 2200 кг (22 кН), поперечная (перпендикулярная муфте) – не менее 600 кг (6 кН).

    - При использовании карабинов для выполнения ТП по п. 3.3.1 защелка карабина  должна быть  заблокирована по предписанию фирмы изготовителя.

    - При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

3.2.1. Для организации страховки, перил и сопровождения, а также снятия перил применяются только основные веревки диаметром не менее 10 мм. Динамические веревки должны соответствовать требованиям U1AA и EN892, статические – EN1891. Веревки типа А имеют более высокую статистическую и  динамическую прочность. В соответствии с требованиями EN1891 веревки группы А должны иметь статистическую прочность не менее 22 кН, веревки группы В – не менее 18 кН.

7.6. Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - Допускается крепление перил зажимом (жумаром), при этом перила должны быть дополнительно закреплены узлом "карабинная удавка", либо подключены к ТО карабином; в любом из этих случаев длина веревки от зажима до карабина, которым закреплены перила, должна быть не более 1 м. Перила, натянутые при помощи полиспаста, крепить на зажимах не разрешается.

    - Статически нагруженные перила из одинарной веревки, т.е. натянутые полиспастом, имеющим два и более элемента (блока, карабина), изменяющих направление выбирания веревки, не являются страховочными. Для организации перил допускается применение полиспаста, имеющего не более одного элемента (блока, карабина), изменяющего направление выбирания веревки.

    - Требования по п. 7.6.7 не распространяются при применении двойной основной веревки.

    - Для подключения полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке используется только схватывающий узел (по п. 3.7), выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника- восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - Восстановление перил – ТП, применяемый при организации перил. Конец перильной веревки, как правило, закреплен на ЦС этапа. Свободный (незакрепленный) конец веревки находится на ИС этапа. Группа (участник, связка) организует перила с ИС этапа, закрепляет их, используя узел «штык» (см. выше    п. 3.7.), если иное не оговорено в Условиях.

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

7.6. Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - Допускается крепление перил зажимом (жумаром), при этом перила должны быть дополнительно закреплены узлом "карабинная удавка", либо подключены к ТО карабином; в любом из этих случаев длина веревки от зажима до карабина, которым закреплены перила, должна быть не более 1 м. Перила, натянутые при помощи полиспаста, крепить на зажимах не разрешается.

    - Статически нагруженные перила из одинарной веревки, т.е. натянутые полиспастом, имеющим два и более элемента (блока, карабина), изменяющих направление выбирания веревки, не являются страховочными. Для организации перил допускается применение полиспаста, имеющего не более одного элемента (блока, карабина), изменяющего направление выбирания веревки.

    - Требования по п. 7.6.7 не распространяются при применении двойной основной веревки.

    - Для подключения полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке используется только схватывающий узел (по п. 3.7), выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - При движении по перилам навесной переправы или параллельным перилам организованным группой (связкой, участником), в случае касания участником рельефа (поверхности воды) или движении по рельефу (воде) в ОЗ этапа, участник обязан вернуться на ИС этапа, при необходимости произвести дополнительное натяжение перил и повторить прохождение этапа.

    - Восстановление перил – ТП, применяемый при организации перил. Конец перильной веревки, как правило, закреплен на ЦС этапа. Свободный (незакрепленный) конец веревки находится на ИС этапа. Группа (участник, связка) организует перила с ИС этапа, закрепляет их, используя узел «штык» (см. выше    п. 3.7.), если иное не оговорено в Условиях.

3.3.8. Блоки, используемые для движения людей, должны иметь конструкцию, исключающую попадание рук под шкивы.

3.3.9. При использовании блоков для движения людей должно быть соблюдено условие: в случае развала конструкции движущийся участник должен остаться подключенным к перилам через карабин.

7.8.2. Веревка сопровождения подключается участнику в точку крепления к ИСС      (п. 3.4.2) либо к карабину самостраховки, скользящему по перилам.

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец веревки сопровождения должен быть закреплен на ТО, либо на точке крепления к ИСС участника, стоящего на самостраховке.

    - Допускается не удерживать веревку сопровождения в руках, при этом наличие участника в РЗ этапа, откуда осуществляется сопровождение, обязательно.

    - Расположение веревки сопровождения относительно перил, бревна не регламентируется.

    - На перилах может находиться не более одного участника.

    - Запрещается дополнительная загрузка перил другими участниками или снаряжением (подключение к перилам, оттягивание перил вниз, зависание на перилах).

    - Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ, закрепленное либо на ТО, либо в точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

    - Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

    - При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

    - Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

7.10.2. Для организации самостраховки на подъеме применяются устройства, отвечающие требованиям п. 3.3.4, при этом используется короткий ус самостраховки.

3.3.4 Для организации самостраховки на подъеме по склону используется зажим типа "жумар" или иные фиксирующие устройства, отвечающие требованиям п. 3.1.1 – 3.1.3.

3.1.1. Разрешается использовать снаряжение фирм изготовителей спортивного туристского снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным нормативным документом (далее - Паспортом), регламентирующим применение данного снаряжения.

3.1.2. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному в Паспорте.

3.1.3. В случае отсутствия Паспорта, решение о возможности использования снаряжения принимает техническая комиссия.

7.6.Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

7.6.5. На спуске допускается крепление верёвки кольцом на ТО. В этом случае концы верёвки должны быть связаны узлом из п. 3.7 (см. выше), либо соединены при помощи карабина, при этом устройства для обеспечения самостраховки и движения включаются в обе ветви перил.

    - При организации перил на спуске (подъеме) на свободном конце перил должен быть завязан узел "проводник-восьмерка". Если спуск заканчивается (подъём начинается) в ОЗ этапа, то нижний конец перил должен быть закреплён на ТО (для подъема – до начала движения по перилам всех участников, кроме последнего; для спуска – до начала движения второго и последующих участников). При проведении соревнований в закрытых помещениях узел на свободном конце перил не обязателен.

    - Восстановление перил – ТП, применяемый при организации перил. Конец перильной веревки, как правило, закреплен на ЦС этапа. Свободный (незакрепленный) конец веревки находится на ИС этапа. Группа (участник, связка) организует перила с ИС этапа, закрепляет их, используя узел «штык» (см. выше    п. 3.7.), если иное не оговорено в Условиях.

3.3.4 Для организации самостраховки на подъеме по склону используется зажим типа "жумар" или иные фиксирующие устройства, отвечающие требованиям п. 3.1.1 – 3.1.3.

3.1.1. Разрешается использовать снаряжение фирм изготовителей спортивного туристского снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным нормативным документом (далее - Паспортом), регламентирующим применение данного снаряжения.

3.1.2. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному в Паспорте.

3.1.3. При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2

3.3.5. Для организации самостраховки на спусках по склону используются спусковые устройства, отвечающие требованиям п. 3.1.1 – 3.1.3 (см. выше). Возможность использования ФСУ (фрикционное спусковое устройство) "восьмерка" определяется заместителем Главного судьи по безопасности, исходя из конкретных параметров этапа.

7.8.6 На перилах может находиться не более одного участника.

7.3.1. Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ, закрепленное либо на ТО, либо в точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

7.3.2. Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

    - При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

    - Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

7.6.Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

7.6.5. На спуске допускается крепление верёвки кольцом на ТО. В этом случае концы верёвки должны быть связаны узлом из п. 3.7, либо соединены при помощи карабина, при этом устройства для обеспечения самостраховки и движения включаются в обе ветви перил.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - При организации перил на спуске (подъеме) на свободном конце перил должен быть завязан узел "проводник-восьмерка". Если спуск заканчивается (подъём начинается) в ОЗ этапа, то нижний конец перил должен быть закреплён на ТО (для подъема – до начала движения по перилам всех участников, кроме последнего; для спуска – до начала движения второго и последующих участников). При проведении соревнований в закрытых помещениях узел на свободном конце перил не обязателен.

    - Восстановление перил – ТП, применяемый при организации перил. Конец перильной веревки, как правило, закреплен на ЦС этапа. Свободный (незакрепленный) конец веревки находится на ИС этапа. Группа (участник, связка) организует перила с ИС этапа, закрепляет их, используя узел «штык» (см. выше    п. 3.7.), если иное не оговорено в Условиях.

7.3.1. Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ, закрепленное либо на ТО, либо в точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

7.3.2. Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

7.3.5. При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

7.3.6. Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

5.8.6  На перилах может находиться не более одного участника.

    - На спуске с применением ФСУ в момент движения в ОЗ перильная веревка должна удерживаться рукой, расположенной после ФСУ (регулирующей рукой).

    - На вертикальных участках спуска, если к перилам подключена веревка для снятия данных перил, последняя должна проходить через ФСУ вместе с перилами.

7.6. Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - а) Крепление перил траверса согласно п.7.6.3. допускается производить только на ТО ИС и ЦС этапа.

б) На остальных ТО, организованных в ОЗ этапа, перила могут проходить через карабины, отвечающие требованиям п.п. 3.3.1-3.3.3., без крепления узлами.

Карабины

    - Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и самостраховкой участников, используются карабины с муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание защелки карабина. Продольная прочность карабина должна быть не менее 2200 кг (22 кН), поперечная (перпендикулярная муфте) – не менее 600 кг (6 кН).

    - При использовании карабинов для выполнения ТП по п. 3.3.1 защелка карабина  должна быть  заблокирована по предписанию фирмы изготовителя.

    - При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2.

    - Допускается крепление перил зажимом (жумаром), при этом перила должны быть дополнительно закреплены узлом "карабинная удавка", либо подключены к ТО карабином; в любом из этих случаев длина веревки от зажима до карабина, которым закреплены перила, должна быть не более 1 м. Перила, натянутые при помощи полиспаста, крепить на зажимах не разрешается.

7.8.6. На перилах может находиться не более одного участника.

7.6.Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

3.3.4. Для организации самостраховки на подъеме по склону используется зажим типа «жумар» или иные фрикционные устройства, отвечающие требованиям п.3.1.1.-3.1.3.

3.1.1. Разрешается использовать снаряжение фирм изготовителей спортивного туристского снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным нормативным документом (далее - Паспортом), регламентирующим применение данного снаряжения.

3.1.2. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному в Паспорте.

3.1.3. При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2

7.8.6.  На перилах может находиться не более одного участника.

7.2.4 Способ движения по бревну (на ногах, сидя на бревне и т.д.) может указываться в Условиях.

7.6.Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - Допускается крепление перил зажимом (жумаром), при этом перила должны быть дополнительно закреплены узлом "карабинная удавка", либо подключены к ТО карабином; в любом из этих случаев длина веревки от зажима до карабина, которым закреплены перила, должна быть не более 1 м. Перила, натянутые при помощи полиспаста, крепить на зажимах не разрешается.

    - При организации перил на спуске (подъеме) на свободном конце перил должен быть завязан узел "проводник-восьмерка". Если спуск заканчивается (подъём начинается) в ОЗ этапа, то нижний конец перил должен быть закреплён на ТО (для подъема – до начала движения по перилам всех участников, кроме последнего; для спуска – до начала движения второго и последующих участников). При проведении соревнований в закрытых помещениях узел на свободном конце перил не обязателен.

3.3.4. Для организации самостраховки на подъеме по склону используется зажим типа «жумар» или иные фрикционные устройства, отвечающие требованиям п.3.1.1.-3.1.3.

3.1.1. Разрешается использовать снаряжение фирм изготовителей спортивного туристского снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным нормативным документом (далее - Паспортом), регламентирующим применение данного снаряжения.

3.1.2. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному в Паспорте.

3.1.3. При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2.

7.8.2. Веревка сопровождения подключается участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2) либо к карабину самостраховки, скользящему по перилам.

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец веревки сопровождения должен быть закреплен на ТО, либо на точке крепления к ИСС участника, стоящего на самостраховке.

    - Допускается не удерживать веревку сопровождения в руках, при этом наличие участника в РЗ этапа, откуда осуществляется сопровождение, обязательно.

7.8.6.  На перилах может находиться не более одного участника.

3.3.5. Для организации самостраховки на спусках по склону используются спусковые устройства, отвечающие требованиям п.3.1.1.-3.1.3. Возможность использования ФСУ (фрикционное спусковое устройство) «восьмерка» определяется заместителем Главного судьи по безопасности, исходя из конкретных параметров этапа.

3.1.1. Разрешается использовать снаряжение фирм изготовителей спортивного туристского снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным нормативным документом (далее – Паспортом), регламентирующим применение данного снаряжения.

3.1.2. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному в Паспорте.

3.1.3. При выполнении ТП по п.п. 7.4.1, 7.5.1, 7.6.4.б, для подключения перил на ТО запрещается использовать карабины, не отвечающие требованиям п. 3.3.1, 3.3.2.

3.1.4. Снаряжение должно быть полностью исправным. При наличии незначительного износа снаряжения решение о возможности его эксплуатации принимает техническая комиссия.

3.1.5. В конструкции снаряжения не должно быть внесено самодельных изменений, снижающих степень безопасности его использования.

7.3.1. Организация страховки участника должна осуществляться через точку опоры ФСУ, закрепленное либо на ТО, либо в точке крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае страховочная веревка должна проходить через карабин, закрепленный на ТО, затем через ФСУ, закрепленное в точке крепления к ИСС участника, осуществляющего страховку.

    - Конец страховочной веревки подключается страхуемому участнику в точку крепления к ИСС (п. 3.4.2).

3.4.2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На точке крепления  закрепляются средства подъёма и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и сопровождение.  Подключение   страховки   при  переправах  вброд  и  по  бревну  через водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС "скользящими" карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в ИСС в положении "сидя", не опрокидываясь.

    - Свободный конец страховочной веревки должен быть закреплен на ТО или на точке крепления к ИСС страхующего участника.

    - Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Страховочная веревка должна удерживаться в руках ниже (после) ФСУ не менее чем одним страхующим участником, при этом руки страхующего не должны  касаться  карабина (ФСУ) на ТО.

    - При необходимости отпустить руки от страховочной веревки, страхующий участник должен выполнить действия, исключающие проскальзывание страховочной веревки в ФСУ: завязать узел и встегнуть в точку крепления к ИСС либо в ТО (ПС) или встегнуть в страховочную веревку жумар на усе самостраховки либо ТО (ПС). При этом данный ТП применим только в том случае, если это участнику необходимо для работы со страховочной веревкой (например, распутать страховочную веревку, исключить ее перетирание о другую веревку и т.п.).

    - Провис страховочной верёвки не должен быть ниже ступней страхуемого и страхующего участника.

7.6.Организация  перил

    - Перилами является основная веревка, используемая группой (связкой, участником) для преодоления препятствия, закрепленная на ТО в соответствии с требованиями п. 7.6.

    - Перила могут выполнять роль страховки и (или) опоры.

    - Крепление перил к ТО осуществляется посредством узлов, указанных в п. 3.7.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

7.6.5. На спуске допускается крепление верёвки кольцом на ТО. В этом случае концы верёвки должны быть связаны узлом из п. 3.7, либо соединены при помощи карабина, при этом устройства для обеспечения самостраховки и движения включаются в обе ветви перил.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.

    - При организации перил на спуске (подъеме) на свободном конце перил должен быть завязан узел "проводник-восьмерка". Если спуск заканчивается (подъём начинается) в ОЗ этапа, то нижний конец перил должен быть закреплён на ТО (для подъема – до начала движения по перилам всех участников, кроме последнего; для спуска – до начала движения второго и последующих участников). При проведении соревнований в закрытых помещениях узел на свободном конце перил не обязателен.

7.8.6  На перилах может находиться не более одного участника.

7.8.6 На перилах может находиться не более одного участника.

7.20.1 Длина альпенштока должна быть не выше роста участника. Альпеншток является дополнительной точкой опоры и удерживается участником двумя руками.

7.20.1 Длина альпенштока должна быть не выше роста участника. Альпеншток является дополнительной точкой опоры и удерживается участником двумя руками.

7.20.1 Длина альпенштока должна быть не выше роста участника. Альпеншток является дополнительной точкой опоры и удерживается участником двумя руками.

7.21.2 Нижний конец альпенштока удерживается относительно участника выше по склону.

7.22.5 Не допускается  нахождение участников в ОЗ друг под другом, потеря альпенштока, или какое-либо его крепление к участнику, кроме темляка. В ОЗ могут быть обозначены зоны поворота, где нахождение участников друг под другом не судится.

  - Веревки

    - Для организации страховки, перил и сопровождения, а также снятия перил  применяются только основные веревки  диаметром не менее 10 мм. Динамические веревки должны соответствовать требованиям U1AA и EN892, статические – EN1891. Веревки типа А имеют более высокую статистическую и  динамическую прочность. В соответствии с требованиями EN1891 веревки группы А должны иметь статистическую прочность не менее 22 кН, веревки группы В – не менее 18 кН.

3.2.2. Двойной веревкой является:

- сдвоенная (т.е. сложенная вдвое), разделенная соответствующим узлом и имеющая во всех нагружаемых сечениях две ветви;

- две отдельные веревки.

    - Веревка не должна иметь повреждений оплетки и прядей.  Если в ходе прохождения дистанции веревке нанесено повреждение (перебит сердечник, сорвана оплетка и т. п.), ее эксплуатация может быть продолжена после блокировки поврежденного участка с помощью узла.

    - Группе (связке, участнику) при прохождении этапа запрещается разрезать узлы и обрезать навешенные основные веревки.

3.2.5. В особом случае, с разрешения судьи этапа, допускается срезать на этапе веревки, если группа (связка, участник) превысила  КВ и не может иным способом снять снаряжение.

3.2.6. На Чемпионатах, Кубках и Первенствах РФ для выполнения любых ТП разрешено использовать только основные веревки длиной 10, 20, 30, 40, 50, 60м. +/- 5% без учета узлов.

3.2.7. На ееревках предъявленных технической комиссии, не должно быть наклеек и т.п., затрудняющих проверку их целостности.

3.7.Узлы

    - Для выполнения ТП применяются следующие узлы:

- для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн,   брамшкотовый;

- для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, двойной булинь, грейпвайн-удавка;

- петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский проводник;

- схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский (обмоточный).

    - Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны соответствовать изображениям, указанным в Приложении.

    - Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.

    - Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.

    - Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.

    - Применение  узлов отсутствующих в перечне п.3.7.1., допускается по решению технической комиссии.